présente

pour le neuf et la rénovation

sur sondes verticales

Le GEOTHERM, une technologie de pointe pour vous assurer

- un confort optimal

- une fiabilité technologique

- une liberté énergétique totale

Avec le GEOTHERM, fini les pompes à chaleur massives et bruyantes, semblable à des réfrigérateurs ! Fini les soucis de ventilation des fluides frigorigène ! La production de chaleur, placée à l’extérieur, devient silencieuse et laisse un gain de place très appréciable à l’intérieur de la maison. Son aspect extérieur semi  - enterré, discret et agréable s’intègre facilement à la pelouse ou au jardin. Enfin, sa robustesse évite les contrats d’entretien.

A l’intérieur de la maison, la régulation électronique garantie le confort de la température ambiante en fonction de vos besoins. L’eau chaude produite peut tout aussi bien assurer le chauffage par des planchers chauffants que par des radiateurs, le chauffage des piscines, et la production d’eau chaude sanitaire.

# Text boxes

- sans glycol

- profondeur de 30 mètres

- surface au sol réduite

- captage direct

- sans entretien

La géosonde , à captage direct

Le meilleur de la technologie

Récupération directe des calories du sous – sol. N’utilise pas de fluide caloporteur intermédiaire comme le glycol, ce qui lui assure aucun contrôle ni entretien régulier, et un coefficient de performance des plus élevé.

Tube cuivre avec gainage plastique :

‘1000 fois plus conducteur que le PVC

‘100 fois plus robuste que le PVC

Forage moins profond, à hauteur de 30 mètres maximum

Surface au sol plus petite

Echange de chaleur de 150 kwatts / h à 500 kwatts / h annuel, en fonction de la conductibilité thermique des roches.

Mise en place de la géosonde dans le trou de forage

Injection de bentonite sur les 30 mètres de profondeur

Mise en oeuvre du GEOTHERM et raccordement des géosondes

disposées à 5 mètres l’une de l’autre

3/8(

1/2(

40 cm

Dans chaque tranchée de 1 mètre

de profondeur sur 40 cm de large,

disposer les tubes avec une distance de 40 cm entre - eux

Chaque sonde est ainsi disposée

L’étanchéité de l’entrée de chaque sonde dans l’enveloppe du GEOTHERM est assurée

Raccordement hydraulique et électrique depuis le kit KH intérieur sur le GEOTHERM

Recouvrement de l’ensemble des tranchées et de l’enveloppe du GEOTHERM

Finalité de l’installation

Seul le couvercle de l’enveloppe du

GEOTHERM reste apparent.

Silence, discrétion, esthétisme